## Slide 1
TECHNICAL REPORT
2026.02.03
vLLM WideEP与大规模
推理服务在Blackwell平台的成熟化
GB200架构性能优化技术深度解析
Meta Team
NVIDIA Team
DeepSeek R1/V3/V3.1 MoE Models

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
核心性能成果
26.2K prefill TPGS & 10.1K decode TPGS
02
GB200 vs H200架构对比
硬件特性与部署配置差异分析
03
低精度运算优化
NVFP4 GEMM & FP8 GEMM技术详解
04
内核融合技术
减少内存带宽压力的关键策略
05
权重卸载v2架构
异步预取与计算-加载重叠
06
分块优化策略
最小化GPU气泡的精细调优
07
性能数据与基准测试
3-5倍性能提升的数据验证
08
未来工作方向
GB300与持续优化路线图

## Slide 3
PERFORMANCE BREAKTHROUGH
核心性能成果
Prefill Throughput
3-5x vs H200
26.2K
TPGS
Tokens Per GPU Second，基于2K输入/2K输出工作负载，在DeepSeek-V3/R1 MoE模型上实现
Decode Throughput
3-5x vs H200
10.1K
TPGS
在相同工作负载配置下，decode阶段实现突破性吞吐量，显著降低推理延迟
部署架构
Prefill Instances
4 × 2 GB200
Decode Instance
1 × 8 GB200
并行策略
DP + EP
关键优化技术
低精度运算 (NVFP4/FP8)
内核融合优化
权重卸载v2
分块策略调优

## Slide 4
ARCHITECTURE COMPARISON
GB200 vs H200：架构与性能对比
部署配置对比
GB200硬件优势
内存带宽提升
8 TB/s vs 4.8 TB/s (+67%)
FP4/FP8张量核心
增强低精度运算吞吐量
NVLink-C2C互联
CPU-GPU高速互联技术
性能提升来源
Prefill
GPU ↓50%
Decode
GPU ↓75%
整体吞吐量
↑3-5x

## Slide 5
LOW-PRECISION OPERATIONS
低精度运算优化：NVFP4 GEMM
技术原理
DeepSeek-V3/R1模型可将MoE专家权重和输出投影层量化至FP4精度。vLLM集成FlashInfer的TRTLLM-Gen GEMM内核，专为GB200的FP4张量核心优化。
FP4检查点格式
4-bit打包权重 + per-group缩放因子存储
运行时反量化
TRTLLM-Gen内核在GB200张量核心内实时反量化
精度-性能平衡
接近原生FP4吞吐量，同时保持模型质量
应用层
MoE GEMMs
O-proj
FP4量化流程
01
权重量化
FP16/FP32 → FP4打包格式
02
缩放因子计算
Per-group FP8/FP16 scales
03
运行时反量化
张量核心内实时dequantize
04
GEMM计算
近原生FP4吞吐量
关键优势：4x存储压缩，通信量减少4x

## Slide 6
LOW-PRECISION OPERATIONS
低精度运算优化：FP8 GEMM与NVFP4 Dispatch
FP8 GEMM for MLA
对于DeepSeek的多头潜在注意力(MLA)机制，query up-projection（从潜在空间到完整query维度）受益于FP8量化。
精度敏感性
注意力投影对量化更敏感，FP8的更高精度可保持注意力质量
性能提升
相比FP16实现显著加速，同时保持注意力质量
应用场景
Query up-projection, Key/Value projections
NVFP4 MoE Dispatch
MoE调度操作（将token路由至指定专家）也可受益于低精度。vLLM实现NVFP4调度，在执行all-to-all通信前将token激活量化至FP4。
通信量减少
相比FP16调度，all-to-all通信量减少4x
延迟降低
显著降低EP部署中的GPU间通信延迟
净增益
量化开销被通信节省摊销，实现净吞吐量提升
NVFP4 GEMM
4x
存储压缩
NVFP4 Dispatch
4x
通信减少
FP8 GEMM
2x
精度保持

## Slide 7
KERNEL FUSION
内核融合技术：减少内存带宽压力
RoPE + Quant + Q Write (Decode)
解码阶段，query投影需要三个操作：RoPE应用、量化和query缓冲区写入。vLLM将这三个操作融合为单一内核。
优化效果
消除两次中间内存往返
适用场景
自回归解码阶段
RoPE + Quant (Prefill)
预填充阶段，RoPE应用和量化被融合。预填充路径处理更大的token批次，内存带宽节省效果更显著。
优化效果
大批量token处理优化
适用场景
预填充阶段
Concat K Optimization
对于MLA key投影，vLLM使用FlashInfer的concat_mla_k内核优化拼接操作。
Warp处理
每warp处理1个(token, head_chunk)，16 heads
向量化访问
8字节vector loads (nope), 4字节(rope)
L2预取
软件流水线+L2 prefetching，隐藏内存延迟
寄存器复用
rope值加载一次，写入16 heads，避免冗余
核心收益：通过合并多个操作为单一GPU内核，减少内存带宽消耗和内核启动开销

## Slide 8
WEIGHT OFFLOADING
权重卸载v2：异步预取架构
权重卸载v1的局限
UVA访问机制
卸载权重保留在CPU，通过统一虚拟地址(UVA)访问
PCIe延迟问题
导致缓慢的PCIe传输延迟
设计定位
作为有限GPU资源下运行模型的最后手段
权重卸载v2的创新
显式GPU预加载
提前将权重显式复制(onload)至GPU
异步预取
在独立CUDA流上异步预取下一层权重
计算-加载重叠
通过精心重叠，完全隐藏加载延迟
配置参数
group_size
层分组
每N层分为一组
num_in_group
卸载数量
每组卸载的层数(每组的最后N层)
prefetch_step
预取步长
提前预取的层数
实际应用
对于DeepSeek-R1预填充服务，每两个MoE GEMM权重卸载一个，在保持全吞吐量的同时实现显著内存节省。
GB200优势：NVLink-C2C连接使权重卸载v2特别高效，加载延迟相比PCIe系统最小化

## Slide 9
SCALING STRATEGY
缩小Prefill规模：计算饱和与通信优化
为何缩小规模反而提升吞吐量？
预填充工作负载已是计算密集型，减少GPU数量可降低NCCL集合通信(all_gather/reduce_scatter)开销，而非增加计算资源。
微基准测试发现
MLA后端吞吐量在16K-64K batch size达到平台期
MoE吞吐量饱和点
64K以上batch size，MoE吞吐量增益可忽略
通信开销减半
GPU从4减至2，EP通信开销减半，保持计算饱和
吞吐量 vs Batch Size
优化效果
GPU数量
4→2
EP通信
↓50%

## Slide 10
CHUNKING OPTIMIZATION
分块优化策略：最小化GPU气泡
MoE DP Chunk
使用DP+EP时，token从每个DP rank以协调的块形式调度。VLLM_ENABLE_MOE_DP_CHUNK标志（默认启用）启用此分块行为。
VLLM_MOE_DP_CHUNK_SIZE
默认: 256 tokens
优化原理
更大的块大小通过摊派调度/合并开销减少GPU气泡
GB200配置
预填充: 禁用分块 | 解码: 块大小= batch size
MoE Activation Chunk
对于大预填充批次，vLLM将激活张量分块处理，通过MoE层处理token子集。VLLM_ENABLE_FUSED_MOE_ACTIVATION_CHUNKING控制此行为（默认启用）。
VLLM_FUSED_MOE_CHUNK_SIZE
默认: 16K tokens
优化原理
更大的块大小减少启动开销，提供充足工作负载
GB200配置
禁用分块以最大化吞吐量（更大内存容量）
Output Processing Chunk
V1引擎的异步服务路径中，输出处理（logit计算、采样、响应生成）被分块。
VLLM_V1_OUTPUT_PROC_CHUNK_SIZE
默认: 128
优化原理
更大的块大小减少每块开销，提升整体吞吐量
GB200配置
吞吐量优化解码: 2048
注意：较小的块引入重复内核启动和同步开销，创建GPU气泡。通过环境变量精细调优块大小可最大化吞吐量。

## Slide 11
BENCHMARK RESULTS
性能数据与基准测试
vLLM性能对比：GB200 vs H200
测试配置
工作负载
2K input tokens + 2K output tokens
模型
DeepSeek-V3/R1/V3.1 MoE
并行策略
Data Parallel + Expert Parallel
关键成果
Prefill提升
3-5x
Decode提升
3-5x
GPU数量减少
50-75%

## Slide 12
FUTURE ROADMAP
未来工作方向
提升负载均衡性
扩展专家负载均衡以处理更大EP度和动态工作负载，改进重平衡算法。
更大EP度支持
动态工作负载适应
改进重平衡算法
优化MoE调度延迟
通过内核优化和通信调度进一步降低all-to-all调度操作延迟。
内核级优化
通信调度改进
all-to-all延迟降低
计算-通信重叠
通过更激进的重叠策略在通信受限场景实现更高GPU利用率。
激进重叠策略
通信场景优化
GPU利用率提升
GB300 WideEP扩展
利用GB300更优的HBM和计算能力，以更少主机占用实现更高TPGS。
HBM性能提升
计算能力增强
主机占用减少
最新参考：roadmap.vllm.ai

## Slide 13
TECHNICAL SUMMARY
技术总结
性能突破
vLLM在GB200平台上实现26.2K prefill TPGS和10.1K decode TPGS，相比H200提升3-5倍，为大规模AI推理服务树立新性能基准。
四大技术支柱
低精度运算 (NVFP4/FP8)
内核融合优化
权重卸载v2
分块策略调优
这些优化充分利用了GB200的硬件特性，包括8 TB/s内存带宽、FP4/FP8张量核心和NVLink-C2C互联，为DeepSeek-style MoE模型推理性能带来质的飞跃。
Meta & NVIDIA Team | 2026.02.03